Physique - Chapitre XI 	2nde
TP11 : Loi de Boyle-Mariotte
# Objectifs
- Savoir mesurer une pression (et une température), utiliser un manomètre adapté à la mesure, 'utiliser un thermomètre adapté à la mesure), garder un nombre de chiffres significatifs avec la précision de la mesure, exprimer le résultat avec une unité correcte.
- savoir qu'il existe, à température et quantité de matière constantes, une relation entre pression et volume.

# Matériel
- PC avec animation "loi des gaz parfaits.swf" et openoffice.calc
- dispositif Jeulin : seringue + pressiomètre
- thermomètre pour mesurer la température de la salle

# Évolution de la pression en fonction des différents paramètres
La simulation Loi des gaz parfaits permet de suivre l’évolution de la pression en faisant varier les paramètres température, volume et nombre de particules (quantité de matière).
Il ne faut faire varier qu’un seul paramètre à la fois.

1. Ouvrir l'animation : Loi des gaz parfaits.
2. Comment la pression varie-t-elle si le nombre de particules augmente ?
la pression augmente quand le nombre de particules augmente
Comment la pression varie-t-elle si la température augmente?
la pression augmente quand le nombre de particules augmente
Comment la pression varie-t-elle si le volume augmente ?
la pression diminue quand le volume augmente

# Loi de Boyle-Mariotte
Température de l'air
## Expérience
On dispose du matériel suivant :

Pressiomètre

V

- Robinet ouvert, amener le piston à la valeur initiale du volume choisi Vini.

- Fermer le robinet de façon à maintenir constante la quantité de matière d'air emprisonné.
- Compléter le tableau suivant : on fera varier la position du piston très doucement pour ne pas échauffer l'air emprisonné dans la seringue : ainsi, la température de l'air enfermé est constante et égale à la température ambiante.

Attention : le pressiomètre permet de lire les pressions jusqu’à 2000 hPa. A ne pas dépasser !

Chaque binôme prendra des valeurs différentes de Vini : 10 mL, 20 mL, 35 mL ou 60 mL

V (mL ou cm3)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1 / V (cm-3)
P ( hPa ) / pour Vini = ..... mL

## Exploitation des mesures et conclusion.
Comment varie la pression quand le volume augmente ?
la pression diminue
Comment varie la pression quand le volume double ?
la pression est divisée par 2
Comment varie la pression quand le volume diminue de moitié ?
la pression est multipliée par 2
Te semble-t-il y avoir une relation simple entre P et V ?
oui
1. Tu dois maintenant trouver la relation mathématique entre le volume et la pression. Pour cela, tu vas tracer les graphes : P en fonction de V et P en fonction de 1/V.
  1. Quelle est la courbe la plus facile à exploiter ?
la courbe P=f(1/V) est une droite, donc plus facile à exploiter
  1. Quelle est son équation ?
P=19 266,63 x 1/V + 38,13
  1. Écris au tableau la relation existant entre la pression et le volume d'air.
  2. Pourquoi les différents groupes n'ont pas le même résultat ?
parce que le volume initial n'était pas le même pour tous les groupes
Lorsque l'on prend un volume initial Vini différent, quel paramètre, parmi ceux identifiés en I., fait-on varier ?
la quantité de matière
Parmi les 3 paramètres mis en évidence en I., quel autre paramètre est maintenu constant au cours de chacune des expériences ? (pense à la précaution expérimentale que l'on a prise)
la température
Énonce par une phrase la "loi de Mariotte" concernant la relation entre P et V. (il faut préciser le(s) paramètre(s) fixe(s), c'est à dire que cette loi n'est valable que lorsque ce(s) paramètre(s) ne varie(nt) pas au cours de l'expérience)
la pression est proportionnelle à 1/V pour une quantité de matière et une température données.
1. Calcule la valeur des produits PxV (dans la dernière ligne du tableau).
2. Que constates-tu ?
le produit est presque constant
Propose un autre énoncé de la "loi de Mariotte" . (même remarque qu'à la question 8.)
pour une quantité de matière et une température données, le produit PxV = constante
Quelle(s) autre(s) expérience(s) aurait-on pu faire pour le vérifier ? (pense au paramètre fixé que l'on n'a pas fait varier)
on aurait pu faire varier la température et vérifier que le produit PxV est différent à différentes températures.
Applications :
Calculer la pression P1 pour V1 = 100 mL.

Calculer V2 pour P2 = 2500 hPa